## Slide 1
一.（1）对于R型指令，ALU将执行加、减、与、或等不同功能。请简要叙述ALU控制信号的产生过程------（2分）
（2）在一简单数据通路中（不考虑JUMP），请列举操作码在ID阶段转化而成的8种控制信号名称及各自位数。--------（2分）
（3）除上题提到的由控制单元直接生成的8种控制信号外，还有一个间接信号PCSrc。请写出该信号的生成方式。--（2分）

## Slide 2
答案一：
（1）由指令的高6位操作码，生成ALUOp等整条指令的控制信号，其中的ALUOp为2位。将指令的第六位功能码与2位的ALUOp，输入中ALU控制单元即可产生4位的ALU控制信号。
（2） RegDst,ALUSrc,MemtoReg,RegWrite,MemRead,MemWrite,Branch 各占1位
ALUOp占2位
（3）在指令执行过程中，由控制单元生成的Branch信号与ALU的零输出信号相与，即可产生PCSrc信号

## Slide 3
二.（1）在流水线里，下列三种情况中，哪种需要旁路，哪种需要阻塞，哪种二者都不需要？-----（2分）
1.add $t1,$t0,$t0
addi $t2,$t0,5
addi $t4,$t1,5
2.lw $t0,0($t0)
addi $t1,$t0,4
3.addi $t1,$t0,1
addi $t2,$t0,5
addi $t3,$t0,8
（2）在流水线中，从哪一个流水线寄存器中开始存储了要写回的寄存器号？（1分）
（3）请写出lw指令的控制信号 （2分）

## Slide 4
答案二：
（1）1使用旁路
2必须阻塞
3都不需要
（2）ID/EX流水线寄存器
（3）RegDst ALUOp1 ALUOp0 ALUSrc Branch
0 0 0 1 0
MemRead MemWrite RegWrite MemtoReg
1 0 1 1

## Slide 5
三.（1）请指出下列代码中add-or与add-sub的具体冒险类型及解决方式-----（1分）
add $1,$2,$3
or $6,$1,$4
sub $7,$12,$1
（2）在load—use冒险中，指令将阻塞一个时钟周期。请问如何实现阻塞？-- -------（2分）
（3）对于分支指令，为了提高效率，将分支的执行提前到ID级。对于下面情况，请计算出阻塞数目。------（2分）
lw $2,20($6)
beq $2,$3,10

## Slide 6
答案三：
（1）add-or是数据冒险中的EX冒险
add-sub数据冒险中的MEM冒险
旁路
（2）1.保持PC寄存器和IF/ID流水线寄存器不变
2.在EX、MEM、WB级的控制信号全部置为0，产生空指令
(3)2个周期
因为load指令在MEM转发，beq指令在ID级使用

## Slide 7
四.（1）当add指令发生算术溢出时，该异常将在EX级被检测到。请叙述该异常是如何被处理的？-----------（2分）
（2）在静态双发射流水线中，下列代码应如何调度？双发射中一条指令是ALU，另一条是load 或save----（2分）
lw $s1,4(t0)
addi $t0,$t0,-1
sub $s1,$s1,$t1
sw $s1,4(t0)
lw $s2,0(t2)
addi $s2,$s2,-1
sw $s2,0(t2)

## Slide 8
答案四：
（1）PC+4被保存到EPC寄存器中，该周期后的所Flush信号都置1，add的控制信号都为0，从8000 0180处取得异常处理指令。
（2）
lw/sw | ALU
lw $s1,4(t0) | 
lw $s2,0(t2) | addi $t0,$t0,-1
 | sub $s1,$s1,$t1
sw $s1,4(t0) | addi $s2,$s2,-1
sw $s2,0(t2) |