## Slide 1
2017-十五班计组题
葛俊旗

## Slide 2
第一章

## Slide 3
1.某程序在处理器上运行时长为30秒，经过优化之后，使其编译产生的指令数量是以前的50%，同时使CPI增加为原来的1.2倍，请问此程序在之后的编译程序中运行速度是多少 ( B )
A.30×1.2/50%
B.30×50%×1.2
C.30×50%/1.2
D.30×1.2
Cpu时间=指令数*cpi*时钟周期时间
出题人：杜德峰

## Slide 4
2._______能将高级语言编写的程序翻译成硬件能执行的指令。(B)
A.汇编程序 B.编译程序
C.操作系统 D.加载程序
3.运算器和控制器通常被合称为（D）
A.输入 B. 输出 C.存储器 D.处理器
解析：组成计算机的五个典型部件是输入，输出，存储器，运算器，控制器，而最后俩个部件通常被合称为处理器
4.以下哪项不是影响程序运行性能的主要因素（D）
A.程序所使用的算法
B.创建程序并翻译成机器指令的软件
C.计算机各部件的执行效率
D.计算机的生产厂商的品牌声誉 出题人：刘冬冬

## Slide 5
一、下面两种改进计算机系统的方式能否增加其吞吐率或减少其响应时间，或既增加其吞吐率又减少其响应时间？
1.将计算机中的处理器更换为更高速的型号。
2.增加多个处理器来分别处理独立的任务，如搜索万维网。
答案：
一般来说，降低响应时间几乎都可以增加吞吐率。因此，方式1同时改进了响应时间和吞吐率。方式2不会使任务完成得更快，只会增加其吞吐率。
但是，当需要处理更多的任务时，系统可能需要令后续请求排队。在这种情况下，随着吞吐率的增加，可同时改进响应时间，因为这缩小了排队等待时间。
出题人：夏一丹

## Slide 6
二、请列举计算机性能的改进的方法
答案：
1.减少时钟周期数量；增加时钟效率；
2.在硬件方面要权衡时钟频率和时钟周期数量；
出题人：杨硌

## Slide 7
1.设机器A的CPU主频为8MHz,机器周期为4个时钟周期,且该机的平均指令执行速度是0.4MIPS。
试求该机的平均指令周期和机器周期?(4’)
每个指令周期中含几个机器周期?(3’)
如果机器B的CPU主频为12MHz,且机器周期也含有4个时钟周期,试问B机的平均指令执行速度为多少MIPS?(4’)

## Slide 8
解：A时钟频率f=8MHz 时钟周期T=1/8MHz=0.125us
机器周期T'=4*T=0.5us
因为执行速度为0.4MIPS 所以平均指令周期=1/0.4MIPS=2.5us
每个指令含有机器指令数为：2.5us/0.5us=5个
B时钟周期T=1/f=1/12MHz=1/12us 机器指令=4*T=1/3us 指令周期=5*1/3=5/3us
平均指令执行速度为：1/(5/3)=0.6MIPS
出题人：刘雨馨 刘凤魁

## Slide 9
第二章

## Slide 10
1.对于一个给定的功能，用下列哪种编程语言实现可能花费的代码行数最多?
A.Java
B.C
C.MIPS 汇编语言
D:难以比较，不一定
精解:为了增强可移植性，Java最初被设定为依靠软件解释器执行的语言。解释器的指令集称作Java字节码(Javabytecode,参见2.15节)，它与MIPS指令集有很大不同。为使性能与等效功能的C程序接近，Java系统现在的典型做法是将字节码编译成类似MIPS这样的机器指令。因为通常Java完成编译的时间迟于C,所以Java编译器常称为即时编译(JustInTime,JIT)。2.12节展示了在程序启动阶段JIT是如何迟于C编译器的，2.13节展示了Java程序的编译执行和解释执行的性能比较。

## Slide 11
2.下面这个32位二进制补码数对应的十进制数是多少（A）
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1101 0010（2）
A.-46（10） B.-210（10） C.-45（10） D.4294967250（10）
出题人：肖扬

## Slide 12
3.下面这个64位二进制补码数对应的十进制数是多少?
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1000（2）
A.-4
B.-8
C.-16
D.18 446 744 073 709 551 609
解:
Step1:二进制补码->二进制原码 按位取反再加一
得到1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 10002
Step2:二进制->十进制 得到-810

## Slide 13
4.如果要实现将$S1和$S2中的数相加,相应的MIPS指令和机器指令分别是什么(A)
A.add $t0,$s1,$s2 000000 10001 10010 01000 00000 100000
B.add $s1,$s2 000000 10001 10010 01000 00000 100000
C.add $t0,$s1,$s2 000000 10001 10010 01000 00000 100010
D.Sub $t0,$s1,$s2 000000 10001 10010 01000 00000 100000
解:
加法的MIPS指令为add add的操作码为0所以第一个6位数是000000
add的功能码为3210所以最后6位是100000
临时寄存器$t0的编号为8所以第四个5位数为01000
同理 寄存器$s1,$s2的编号为17和18 二进制表示为10001,10010
出题人：蒋勇正

## Slide 14
1.写出下面的二进制数值对应的类型和汇编语言指令。
1000 1101 0010 1000 0000 0100 1011 0000
OP | RS | RT | ADD
35 | 9 | 8 | 1200
100011 | 01001 | 01000 | 0000010010110000
lw $t0,1200($t1)
出题人：王宇泽

## Slide 15
2. 将十进制数2和-2从16位二进制数转换为32位二进制数。
十进制数2的16位二进制表示形式是
0000 0000 0000 0010（2）= 2（10）
将这个数转化成32位数的方法是：将最高有效位（0)复制16次放到32位字的左半部。
右半部的16位保持原16位的值：
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010（2） = 2( 10)
使用前面介绍的方法对2的16位二进制数求反。于是，
0000 0000 0000 0010（2）
变成
1111 1111 1111 1101（2）
再加上1
变成
1111 1111 1111 1110（2）
将符号位复制16次放到32位字的左半部，得到:
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110（2）=-2（10） 出题人：王明

## Slide 16
24.现有下面这条机器指令:00af8020hex (1)写出对应的二进制指令(2分) 解:0000 0000 1010 11111000 0000 0010 000 (2)写出对应的类型和汇编语言指令(8分) 解:当31~28位且28~26位都是000时，它是R型指令，所以将上面的二进制指令按照R型指令字段重新 排列，即 op rs rt rd shamt funct
000000 00101 01111 10000 10000 100000 由于5~3位是100 ,2~0位是000因此该二进制指令为add指令。 rs字段的十进制值是5 ，rt是15,rd是16，sharmt未使用，这些数字指令分别表示寄存器$a1,$t7和 $s0。所以所得的汇编指令是add $s0,$a1,$t7 出题人 赵晨越

## Slide 17
第三章

## Slide 18
1. 假设只能存储四个十进制有效数字和2个十进制指数，用科学计数法表示的两个数相加：(9.99910*10^1)*(1.61010*10^-1) ( C )
A 10.01510 B 1.001510*10^2
C 1.00210*10^2 D 1.00210*10^1
将指数较小1.61010*10^-1 向指数较大对齐 1.61010*10^-1=0.0161010*10^1
9.99910+0.0161010=10.01510*10^1=1.001510*10^2
有效数只有4位十进制数 进行舍入1.001510*10^2=1.00210*10^2
2.转化为十进制浮点数 （ B ）
31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | … | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A 5.0 B-5.0 C4.0 D-4.0
符号为是31位是1 指数域为30-23值是129
尾数域为22-0值是1*2^(-2)=0.25
(-1)^1*(1+0.25)*2^(129-127)=-5.0 出题人 ：押诚傲

## Slide 19
3.若浮点数用补码表示，判断运算结果是否为规格化数的方法是
___C___
。
A .阶符与数符相同为规格化数
B .阶符与数符相异为规格化数
C .数符与尾数小数点后第一位数字相异为规格化数
D .数符与尾数小数点后第一位数字相同为规格化数
数符为0,这个数就是正数,正数补码就是其本身,其最高有效位(阶码使用标准移码的话规格化后尾数最高有效位就是小数点后第一位)必定为1,数符0和最高有效位的1相异.
数符为1,这个数就是个负数,求负数的补码有一步叫按位取反(一般来说浮点数可以存储的有效位不会小于6位),原本最高有效位的1变成了0,所以数符1和最高有效位的0相异. 出题人：汪顺

## Slide 20
4.以下给出的浮点数，______是规格化浮点数。（C）
A．2-10×0.010101 B．2-11×0.101010
C．2-100×1.010100 D．2-1×0.0010101
当尾数得值不为0时，尾数域的最高有效位应为1，这称为浮点数的规格化表示 出题人：汪顺

## Slide 21
一、8位补码10010011等值扩散为16位后，其机器数为
答案：1111111110010011
出题人：葛俊旗
二、什么是上溢和下溢？ 答：上溢：在浮点表示法中指数太大而不能在指数域表示 下溢：在浮点表示法中负的指数太大而不能在指数域中表示出来
出题人：张雷

## Slide 22
如果是补码整数，则这些位模式oxoc000000，代表十进制是多少？如果是无符号整数又是多少？
OX代表这是十六进制数 以后的0c000000才是数位。
若是有符号数 则“0”是符号位代表“+”号 c是十进制数12.化成二进制1100
整个数表示为二进制数是0000 1100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 32位数
化成十进制 1*2^27+2^26 =201326592 出题人：李宛桐 李清

## Slide 23
第四章

## Slide 24
1.主存储器和CPU之间增加cache的目的是_______。
A 解决CPU和主存之间的速度匹配问题
B 扩大主存储器容量
C 扩大CPU中通用寄存器的数量
D 既扩大主存储器容量，又扩大CPU中通用寄存器的数量
A [解析] CPU的速度是主存储器的数十倍，需要Cache匹配两者的速度。Cache对CPU是透明的，CPU看不到Cache所进行的操作，所以增加Cache不是为了扩大通用寄存器的数量。
2.流水计算机中，下列语句发生的数据相关类型是( )。
ADD R1，R2，R3； (R2)+(R3) → R1
ADD R4，R1，R5； (R1)+(R5) → R4
A．写后读
B．读后写
C．写后写
D．读后读
答案解析
A． [解析] 数据相关包括写后读相关(RAW)、写后写相关(WAW)、读后写相关(WAR)。在这两条指令中，都对R1进行操作，其中前面对R1写操作，后面对R1读操作，因此发生写后读相关。 出题人：张正喆

## Slide 25
3.流水CPU 是由一系列叫做“段”的处理线路所组成，和具有m个并行部件的CPU相比，一个 m段流水CPU____A __。
A 具备同等水平的吞吐能力 B不具备同等水平的吞吐能力
C 吞吐能力大于前者的吞吐能力 D吞吐能力小于前者的吞吐能力
答案：A （流水cpu一个单位时间处理m个指令，m个并行部件一个时间单位各处理一个指令，单进程时流水cpu更快，资源冲突时多核更快）
B：不具备同等水平的吞吐能力 （辛苦设计流水处理器没有能力肯定是不对的）
C：吞吐能力大于前者（单核流水性能大于多核显然是不现实的，现在的多核会伤心的）
4.描述流水CPU基本概念不正确的句子是__C____。
A.流水CPU是以空间并行性为原理构造的处理器
B.流水CPU一定是RISC机器
C.流水CPU一定是多媒体CPU
D.流水CPU是一种非常经济而实用的时间并行技术 出题人 ：张旭涛

## Slide 26
1.请简述旁路和阻塞的消除数据冒险机制.
答：旁路是通过将该指令需要的之前指令的数据直接从之前指令的流水线寄存器中读取并输入到该指令对应的ALU输入端来实现的，阻塞则是在一个装载指令和紧随它并且需要它的结果的指令间插入一个空指令，使下一个指令的取数操作被延迟来实现的

## Slide 27
2.当遇到什么情况时，流水线会受阻,举例说明
流水线受阻一般有三种情况
(1)在指令重叠执行过程中，硬件资源满足不了指令重叠执行的要求，发生资源冲突。如在同一时间，几条重叠执行的指令分别要取指令、取操作数和存结果，都需要访存，就会发生访存冲突
(2)在程序的相邻指令之间出现了某种关联，如当一条指令需要用到前面指令的执行结果，而这些指令均在流水线中重叠执行，就会引起数据相关
(3)当流水线遇到分支指令时，如一条指令要等前一条(或几条)指令作出转移方向的决定后，才能进入流水线时，便发生控制相关。

## Slide 28
第4章大题 本题中的问题基于单周期处理器取入如下的指令字后的一个周期 000000 01000 01010 01001 000000 100000 假定数据存储器是全0且处理器的寄存器在取入以上指令字 的时钟同期开始时的内客如下 t0:3 t1:1 t2:2 出题人 许旭 韩文姝

## Slide 29
1）对该指令字而言，ALU控制单元的输入是什么?
(1).ALu op: 10
functin: 100000
解析：根据一百七十八页的表4.18，再根据题中的指令，知道该指令是二型的add指令，在表中aluop1等于1aluop0等于零，alu的第二个输入是指令的后五位即100000。

## Slide 30
2 对给定的指令字和寄存器堆初值给出每个多选器输出的值
RegDst控制的多选器，由于
RegDst=1,故该多选器的输出是15-11:01001
ALuSrc控制的多选器由于 AluSrc=0，故该多选器的输出是：寄存器t2（rt）的值
： 000000000000000000000000000010
MemtoReg控制的多选器，由于MemtoReg=0，输出值：
00000000000000000000000000101
Branch控制的多选器 Branch=0 输出PC+4
Jump 控制的多选器 Jump=0 输出PC+4
根据一百七十八页的图表看出来，每一个多选器是零还是一，然后看那个发过去的结构图里的每一个线都指的是什么，然后根据指着那个东西在题里指令里面找，几位几位就在题里的指令里数，是几就写几，就是在前面添上0，补成32位。

## Slide 31
3) 给出ALU和两个加法器数据输入的值 给出寄存器谁新有输入信号的值
Alu输出： 2 和3
左边的加法器 输出 ：PC 4
右边的加法器输出： 无输出
alu的输入值是两个源寄存器的值2和3，左边计算PC地址的加法器的输入是PC值和4，右边加法器的输入无。

## Slide 32
4) 给出寄存器堆所有输入信号的值
Read Register 1: 01000
Read Register 2:01010
Write data:00000000000000000000000000000101(s)
Reg Write: 1
Write Register:01001

## Slide 33
第五章

## Slide 34
1.计算机系统中的存储器系统是指( D ) 。
A 、RAM 存储器 B、ROM 存储器
C 、主存储器 D、主存储器和外存储器
2.和外存储器相比，内存储器的特点是( C ) 。
A 、容量大，速度快，成本低 B 、容量大，速度慢，成本高
C 、容量小，速度快，成本高 D 、容量小，速度快，成本低
出题人 何鑫

## Slide 35
3.假设一个直接映射的cache，有8Kib数据，块大小为4个字，地址32位，则这个cache 的总位数是数据存储量的（C）倍
A 1.20 B. 1.45 C 1.15 D 2.00
8kib是2^11个字，块大小是4个字2^2,you 2^9个块 ，每个块有4*32=128位数据，加上32-10-2-2位的标记域和一位有效位
总cache 大小： 2^9*(4*32+(32-10-2-2)+1)=2^9*147=147/2kib 一个字节8位bit 总共需要 147/2/8 =9.2kib容量 倍数=9.2/8=1.15
4.下列哪个存储技术访问时间最短 (B)
A.磁盘 B.SRAM C.DRAM D.Flash P.256
出题人：赵梦宇

## Slide 36
一、大数据块的缺失代价是什么？怎么才能有效降低缺失代价？
1.能掩盖大数据块缺失率低的有点
2.提前重启和关键字优先能有效地降低缺失代价。 出题人：李志航
二、简述CPU访存过程（"磁盘-主存-cache"），要求考虑全部情况。
参考答案：CPU计算出VA去TLB中寻找，如页表项在TLB中，VA转换为PA并访问cache存取数据，如发生cache缺失则要从主存中寻找并替换；如果TLB缺失，则去页表中查找并更新TLB并转化VA访问cache，如果页表中也不存在，则做缺页处理（读磁盘替换主存）。

## Slide 37
第五章大题 学号9 10
某计算机存储器按字节编址，虚拟（逻辑）地址空间大小为 16MB，主存（物 理）地址空间大小为 1MB，页面大小为 4KB；Cache 采用直接映射方式，共 8 行；主 存与 Cache 之间交换的块大小为 32B。系统运行到某一时刻时，页表的部分内容和 Cache 的部分内容分别如题 44-a 图、题 44-b图所示，图中页框号及标记字段的内容为十六进制形式（10分）
请回答下列问题。
（1）虚拟地址共有几位，哪几位表示虚页号？物理地址共有几位，哪几位表示页框号（物理页号）？（2分）
（2）使用物理地址访问 Cache 时，物理地址应划分成哪几个字段？要求说明每个字段 的位数及在物理地址中的位置。（2分）
（3）虚拟地址 001C60H 所在的页面是否在主存中？若在主存中，则该虚拟地址对应的 物理地址是什么？访问该地址时是否 Cache 命中？要求说明理由。（3分）
（4）假定为该机配置一个 4 路组相联的 TLB 共可存放 8 个页表项，若其当前内容（十 六进制）如题 44-c 图所示，则此时虚拟地址 024BACH 所在的页面是否存在主存 中？要求说明理由。（3分）

## Slide 38
（1）24 位、前 12 位；20 位、前 8 位。
16M=224 故虚拟地址 24 位，4K=212，故页内地址 12 位，所以虚页号为前 12 位；1M=220故物理地址 20 位，20-12=8，故前 8 位为页框号。
（2）主存字块标记（12bit）、cache 字块标记（3bit）、字块内地址（5bit）
物理地址 20 位，其中，块大小为 32B=25B 故块内地址 5 位；cache 共 8 行，8=23，故字块标记为 3 位；20-5-2=12，故主存字块标记为 12 位。

## Slide 39
（3） 在主存中，04C60H, 不命中，没有 04C 的标记字段
001C60H 中虚页号为 001H=1，查页表知其有效位为 1，在内存中；该物理地址对应的也 表项中，页框号为 04H 故物理地址为 04C60H；物理地址 04C60H 在直接映射方式下，对应的 行号为 4，有效位为 1 但是标记位为 064H≠04CH 故不命中。
（4）在012 的那个标记是对的。
思路： 标记 11 位组地址 1 位页内地址 12 位，前 12 位为 0000 0010 0100，组地址位为0，第 0 组中存在标记为 012 的页，其页框号为 1F，故 024BACH 所在的页面存在主存中。
出题人：易子婧 徐莹慧